# Einbauanleitung Scheibenbremse an der Hinterachse Mercedes G

- Antriebswellen ausbauen und Ankerblech mit kompletter Trommelbremsanlage abnehmen.

- Bolzenschrauben 2 und 6 mit Kunststoffhammer austreiben (Bild 1).

- Bremsadapter aufsetzen (Handbremsbohrung in Fahrtrichtung u. Bremssattelbefestigung nach oben) Bild 2.

- Bremsadapter mit 3 Bolzenschrauben befestigen (Bild 2).

- Bohrungen 1, 3 (mit Gewinde), und 5 anreißen und abbohren. (außermittige Bohrungen, Bild 3, A mit einer Rundfeile nacharbeiten) Bild 2.

- Die Bolzenschrauben 2 und 6 (Bild 1) in die Bohrungen 1 u. 5 (Bild 2) mitKunststoffhammer eintreiben,Handbremsseil Halterung auf der Innenseite etwas nacharbeiten . Handbremsseil einführen und mit 2  M8x25 Innensechskantschrauben befestigen .

- Läßt sich alles korrekt montieren, den Bremsadapter wieder abnehmen.

- Radlager von der Antriebswelle abnehmen und Antriebswelle nach Zeichnung 1.1 bearbeiten.

- Bremsadapter auf die Antriebswelle aufsetzen u. neues Radlager montieren. Schwerspannstifte in den Adapter eintreiben.

- Anlagefläche reinigen und Antriebswelle einbauen (m. neuer Dichtung oder Dichtmasse).

- Neues Handbremsseil, Handbremsbacken mit Versteller und Rückhaltefedern  usw. montieren.

- Bremsscheibe aufstecken, daß sich die Handbremse zentriert und befestigen.

- Bremssattel auf der Innenseite gegebenenfalls nacharbeiten (Gussunterschiede) und montieren (m. Bremsklötzen) und mit den mitgel. Bremsschläuchen anschließen.

- Sämtliche Schritte auf der rechten Seite wiederholen.

- Handbremsseile anschließen u. Bremsanlage entlüften. Anlage auf einem Rollenprüfstand prüfen u. gegebenenfalls den lastabhängigen Bremskraftregler nachstellen.

Achtung: Der Umbau muß von einem Kraftfahrzeug-Meister eingebaut oder abgenommen werden und dann dem TÜV zur Abnahme vorgeführt werden.